UNA HERRAMIENTA IMPRESCINDIBLE:

EL ANALIZADOR DE PROTOCOLOS.

Un analizador de protocolos es un equipo de telecomunicaciones capaz de monitorizar el tráfico  que pasa por una red e interpretarlo mediante unas reglas establecidas (protocolos).

Bajo esta definición simplista se esconden unos equipos tecnológicamente muy avanzados, que han desempeñado y desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de las  telecomunicaciones. Cuando hablamos de redes de telecomunicaciones, tenemos la certeza de que los analizadores de protocolos han participado en alguna o en todas las fases hasta su implantación; desde la etapa de desarrollo de los equipos de transmisión (fabricantes), pasando por la elección de estos equipos en el operador, hasta la monitorización y resolución de problemas durante la vida útil del servicio

DESCRIPCIÓN.

La descripción de este tipo de equipos y sus aplicaciones la haremos basándonos en el analizador de protocolos  PrismLite, de la firma RADCOM, ampliamente utilizado en el sector por fabricantes de equipos (MOTOROLA, NORTEL, ERICSSON, CISCO...), operadores (Telefónica Móviles, Telefónica Data, Telefónica España, Retevisión, ONO…), integradores…

El PrismLite es un analizador multitecnología LAN/WAN/ATM, capaz de monitorizar con una resolución de 100 nseg dos tecnologías simultáneamente en tiempo real, y de analizar e interpretar más de 500 protocolos.

Dispone hasta de dos procesadores RISC i960, dos memorias, y diferentes tarjetas procesadoras FEPs (Front End Processor) e interfaces de línea LIM (Line Interface Module) que nos permiten monitorizar en:

WAN: V.35; RS-232/449/530; X.21; E1; T1; ISDN/BRI; ISDN/PRI, DDS.

LAN: Ethernet (10/100/1000); Token Ring.

ATM: OC-12c/STM-4, OC-3c/STM-1 multi-mode, single-mode, UTP-5; DS-3; DS-1; E3; E1;

25 Mbps.

Presenta diferentes modos de funcionamiento tanto en tiempo real como en off-line, siendo también capaz de simular a velocidad línea. Como características básicas destacan:

- Interfaz de usuario intuitivo.

- Decodificación de más de 500 protocolos, incluyendo variantes propietarias de fabricantes como Ericsson, Nortel, Alcatel, Motorola.

- Control remoto de cada una de las CPUs por puerto TCP/IP.

- Gran cantidad de tipos de filtrado de la información (protocolo, campo de protocolo, patrón, direcciones IP, compuestos…)

- Posibilidad de establecer umbrales de captura..

- Visualización del estado de la línea (errores de nivel físico).

- Estadísticas de utilización la línea.

- Numerosos tipos de análisis de la información (tramas erróneas, tipo de protocolo, dirección origen y/o destino, IP top talkers, VPI/VCI, longitud de trama…)

- Captura de la información, pudiendo establecer filtros de captura y de visualización.

- Grabación de los datos en formato interno y externo, librerías de programación de usuario, scripts de automatización de pruebas.

- Aplicaciones software y  expertos que facilitan la interpretación de la información: UMTS Iu Consultant, UMTS Iub Consultant, GPRS Gn Consultant, GPRS Gb Consultant, ATM QoS, ATM Consultant, BERT, Latency application, ISDN Consultant…

APLICACIONES.

A continuación presentamos algunas de las pruebas en campo que se podrían  hacer con este equipo.

- Pruebas de múltiples Switches ATM.

El PrismLite realiza las pruebas de redes ATM con múltiples conmutadores ATM, simulando conexiones de señalización UNI y monitorizando los mensajes PNNI de routing y señalización de forma simultánea, usando dos tarjetas ATM.

- Pruebas RDSI y WAN.

Usando la simulación RDSI, y la monitorización RDSI y WAN, el PrismLite puede realizar pruebas de redes híbridas WAN y RDSI

- Pruebas Frame Relay y ATM.

Simulando y monitorizando en los extremos Frame Relay y ATM, podemos realizar las pruebas de internetworking Frame Relay/ATM. En el extremo ATM usamos la generación de celdas y en el extremo Frame Relay la simulación de usuario.

###### - Enrutamiento LAN en redes WAN.

Mediante la simulación y monitorización en la parte Ethernet y la monitorización en la parte WAN, comprobamos el correcto enrutamiento de la información.

- Medir retardos extremo a extremo

Conectando el PrismLite en las interfaces R (conexión RS-232 en GPRS, entre el PC y MS), Gb y Gi, podemos medir los retardos y pérdidas de paquetes originados por la interfaz radio (R-Gb) y Core Network (Gb-Gi), pudiendo así discernir si los retardos y pérdidas de paquetes se originan en la parte radio o en el Core Network. Una prueba similar se puede realizar en UMTS conectando en las interfaces R, Iu y Gi.

CONCLUSIÓN.

Se han presentado aquí algunas de las muchas aplicaciones prácticas que pueden tener los analizadores de protocolos. Para la correcta interpretación de los resultados que nos ofrecen, es necesario un conocimiento previo de los protocolos y de las redes de comunicaciones a las cuales conectaremos estos equipos, sin embargo, es igualmente cierto el hecho inverso, es decir, la posibilidad de aumentar nuestro conocimiento de las redes y protocolos de comunicaciones a través del análisis de la información que obtenemos de ellos.

Samuel Mayordomo Pérez

smp@networkstest.es

Ing. Sup. Telecomunicaciones

Responsable técnico-comercial área

analizadores de protocolos en Networks Test